热电三分厂2×160t/h锅炉超低排放改造项目--烟囱防腐

改造子项工程采购施工总承包招标公告

本招标项目热电三分厂2×160t/h锅炉超低排放改造项目已由金昌经济技术开发区经济发展局完成登记备案(备案号：金开管发〔2024〕2号，项目代码：2401-620303-04-02-470590）批准建设，招标人为金川集团热电有限公司，建设资金来自100%自筹。项目已具备招标条件，现对该项目烟囱防腐改造子项采购施工总承包公开招标。

## 1. 项目概况与招标范围

1.1项目概况：

1.1.1建设地点：甘肃省金昌市金川区新华东路21-8（金川集团股份有限公司三厂区热电三分厂）。

1.1.2建设规模与建设内容

建设规模及建设内容：烟囱高180米，属于高耸构造物。需对180米混凝土烟囱防腐（包含与烟囱连接的混凝土烟道），满足烟囱半干法脱硫运行（烟气温度100℃以下）及湿法脱硫运行（烟气温度50℃以下）的需要。

1.1.3/

1.1.4工期要求：

总工期要求：314日历天；

计划开工日期：2024年8月15日；

计划竣工日期：2025年6月25日；

1.2招标范围：

本项目采用采购施工总承包发包模式，其中采购内容为：本工程所需的砖、胶、底涂、砂浆、信号灯等所有材料、设备的采购及供应；施工内容为：提供烟囱防腐改造施工方案；拆除原有耐酸砖内衬，对烟囱内壁进行基底修复后，封闭底涂，采用硼硅酸盐泡沫玻璃砖+改性聚氨酯沥青胶防腐体系，包括原烟囱主体及内部设施、水平烟道防腐施工；安装积灰平台排水系统，以及航标灯、避雷装置修复、航标漆粉刷；平台爬梯护笼等安全设施的评估、修复及防锈刷漆。详见第五章“发包人要求”。

1.3质量要求：合格。

1.4标段划分：本项目1个标段。

## 2. 投标人资格要求

2.1投标人为中华人民共和国境内登记注册的独立法人或其他组织，近3年（须提供近三年财务审计报告）财务状况良好，有相应的财务、风险承担能力，有类似工程施工经验和业绩3项（投标人近十一年2013年7月至今）须同时具备同类工程总承包或施工业绩（燃煤电厂湿法脱硫120m及以上烟囱砖胶防腐工艺施工业绩）（须提供能证明本次招标业绩要求的合同和对应的用户证明扫描件，合同扫描件须至少包含：合同买卖双方盖章页、合同签订日期、设备名称型号及关键技术参数等信息；用户证明须由最终用户签章的有效资料，可以是验收证明、使用证明、回访记录或其他能证明合同标的物已成功投运的材料。）。投标人近三年（2021年7月至今）无市场不良记录，社会信誉良好。

2.2本次招标投标人须同时具备：

①投标人为中华人民共和国境内登记注册的独立法人或其他组织；

②投标人《营业执照》经营范围应含有防腐保温材料研发、生产、销售；并提供技术服务的防腐砖、防腐胶生产等业务；

③投标人须具备建设行政主管部门颁发的防水防腐保温工程专业承包一级及以上资质；

④ 投标人在在人员、设备等方面具有相应的施工能力，有相应的财务、风险承担能力，同时具有相应的组织机构、项目管理体系、项目管理专业人员。投标人应具有合格的安全生产许可证。

2.3投标人的工程总承包项目经理负责整个项目的采购和施工管理工作，实行全过程管理。本工程施工项目经理本人须具备一级注册建造师（建筑工程专业）和有效的安全生产考核合格证书B证及以上，负责整个项目的施工管理工作，技术负责人具有相关专业中级级及以上技术职称，安全负责人考核证为C证并具有中级职称及以上。。

2.4施工项目管理机构应根据项目实际情况配备管理人员，至少应包括：施工项目负责人1人、技术质量负责人1人、安全生产负责人1人、安全员1人（安全生产负责人与安全员不能是同一人）、施工员1人、质量员1人、资料员1人、材料员1人，以上人员应具备相应的执业资格证书或岗位证书，应服从施工项目负责人的领导，施工项目管理机构组成人员中标后未经招标人允许不得更换。

2.5工程投标活动的授权代理人应当为本工程的工程总承包项目经理。工程总承包项目经理应当准备本人身份证、授权委托书、法定代表人身份证明参加网络开标会议，否则视为自动放弃投标。

2.6凡参加投标活动的单位和个人必须提供“中国裁判文书网”行贿犯罪信息查询结果，并加盖投标人单位公章。作为投标文件的内容之一。

2.7对被列入“信用中国”中公布的失信被执行人和被列入全国法院的失信被执行人（以进入http://zxgk.court.gov.cn/自行查询后将查询结果截图加盖企业公章为准)的失信企业取消投标资格。各投标人须进入“信用中国”查询本企业不良行为记录，将查询结果截图加盖企业公章装入投标文件中。

2.8项目管理机构组成人员均为本单位在职人员（需提供近三个月依法缴纳社保资金的相关证明，以社保管理部门出具的缴费证明原件的扫描件为准）。

2.9投标人必须明确承诺中标后不出现转包、违法分包等违法违规行为，派驻投标文件中安排的施工现场项目管理人员到岗履职，否则愿承担与此相关的一切责任；《不转包不违法分包承诺书》和《施工现场项目管理人员派驻承诺书》作为投标文件的内容装入投标文件中，否则视为无效投标。（此表在金昌市公共资源交易网www.jcggzy.gov.cn下载中心自行下载）。

2.10本次招标不接受联合体投标。

注：本项目招标公告及招标文件中要求备查的相关证明文件，原件无须现场进行递交，投标人须在投标文件中添加相关证明文件真实有效的承诺函（承诺函格式自拟）。招标人和行业监督部门将在公示期内对中标人资质原件及相关证明文件进行资质后审，审查通过后方可确定为正式有效中标人。

## 3. 资格审查方式

本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

## 4. 招标文件的获取

投标人于2024年6月29日00:00分至2024年7月3日23:59分在金昌市公共资源交易网（http://ggzy.jcs.gov.cn）在线投标登记并免费获取招标文件。

4.1、拟参与金昌市公共资源交易活动的潜在投标人（供应商）需先在金昌市公共资源交易中心网站免费注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA)方式登录。这两种方式可进行我要投标等后续工作（具体内容详见招标文件）。社会公众可通过金昌市公共资源交易中心网查阅招标文件。（网址：金昌市公共资源交易中心网http://ggzy.jcs.gov.cn）。

4.2、信息注册、投标注意事项：为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与金昌市公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标人需先在金昌市公共资源交易网上注册，使用 “用户名+密码+验证码”或CA数字认证方式登录办理业务。社会公众可通过金昌市公共资源交易中心网浏览公告，并点击“免费下载招标文件”，根据系统提示，保存电子标书文件至本地电脑；投标人浏览招标文件后，确定投标的需登录金昌市公共资源交易电子服务系统2.0，在系统首页最新招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要投标的标段，选中后点击“投标登记”，根据要求填写信息。并依据系统生成的投标“保证金打款账号”交纳投标保证金；投标人可登陆金昌市公共资源交易电子服务系统2.0，在系统右上角点击“保证金查询”按钮查询保证金信息或在金昌市公共资源交易中心网站“保证金查询”栏目查询。

## 5. 不见面开标

本项目采用“交易通网上不见面开标系统”进行开标，现将有关事项公告如下：

各申请人须在开标前，将制作生成的NGEF、SNGEF、CZR投标文件压缩（压缩包中不能含有二级目录）上传至上传文件至金昌市公共资源交易中心不 见面开标系统 https://jcebid3.ejiaoyi.vip:16000/bid-ejiaoyi-jcs/bidder-login，若未按时上传或上传的文件损坏将导致贵单位不能正常投标，对此引起的后果贵单位自行承担。使用最新版的综合电子标投标文件制作工具，上传通道于投标文件递交截止时间前开启，请各投标人在截止时间前在线递交投标文件，并在开标前两小时登录 https://jcebid3.ejiaoyi.vip:16000/bid-ejiaoyi-jcs/bidder-login在线签到，具体操作流程及投标文件制作工具请登录www.ejiaoyi.vip下载中心下载）。

签到：请于投标截止时间前点击签到进入签到环节，仔细输入相关信息，并上传授权委托书，填写完成之后点击提交；提交完成后系统自动生成实名认证二维码，可使用微信或支付宝扫描二维码进行实名认证签到。（如实名认证不通过，可在开标前30分钟进行紧急签到环节，上传一张手持身份证的实时照片。）申请人或授权委托代理人应当准备本人身份证和授权委托书及法定代表人身份证明参加网络开标会议，签到时应根据系统提示及时上传授权委托书及法定代表人身份证明（与资格预审申请文件相应内容完全一致）并通过手机视频终端完成授权委托人面部信息采集。申请人上传申请文件、在线签到和面部信息采集通道于申请截止时间自动关闭，各申请人必须于申请截止时间前按上述要求完成申请文件提交、在线签到和有关人员的面部信息采集。

## 投标文件的递交

1、网上开标时间：2024年7月19日09时00分（北京时间）。

2、投标地址：金昌市综合电子辅助开标系统（http://61.178.200.57:17005/login.html）。

3、评标地址：金昌市公共资源交易中心第一评标室。

## 招标文件发布的媒介

本次招标公告在金昌市公共资源交易网（http://ggzy.jcs.gov.cn）上发布。

## 联系方式

招标人：金川集团热电有限公司

地址：甘肃省金昌市金川区新华大道新华东路21-8号

联系人：张万里

电  话:  13993587030

招标代理机构：甘肃省招标中心有限公司

地址：兰州市城关区飞雁街118号

联系人：张志军、金兆龙

电话：13659491449、18919433263

招标地点：金昌市公共资源交易中心（金昌市金川区延安西路 20 号）

联系人：俞敏

联系电话：0935-8325228

网上开标系统技术支持：4006131390

联系人：李孜浩

联系电话：13209458889

监管单位：金昌市工业和信息化局

2024年6月28日